## Slide 1: Modelación hidrodinámica en 2D de un canal de laboratorio en flujo no permanente de la Escuela Colombiana de Ingeniería usando ANSYS FLUENT
Jorge Alejandro Mora Uscategui, MSc.,1 Germán Ricardo Santos Granados Ph.D.,2 and Antonio Arenas Amado Ph.D.,3
1 Master of Science Graduate Civil Engineering Department, Escuela Colombiana de Ingeniería; e-mail: alejo.guitar@hotmail.com
2 Professor Civil Engineering Department, Escuela Colombiana de Ingeniería; e-mail: german.santos@escuelaing.edu.co
3 Adjunct Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Univ. of Iowa,; e-mail: tonoarenas@hotmail.com

## Slide 2: CONTENIDO
Metodologia
Objetivos
Investigación futura
Conclusiones

## Slide 3: METODOLOGIA
Figure 1. Verification and validation activities and products, for 1D y 3D modeling.
Source. Adapted from (Oberkampf & J. Roy, 2009, p. 30).

## Slide 4
Figura 2. Montaje del primer canal de laboratorio de la ECI.
Fuente: (Arenas Amado, 2002)
1. Definición de las metas de la modelación.
1.1 Metas de las modelaciones en el canal de laboratorio ECI No. 2
Modelar la superficie libre de agua en flujo no permanente.
Analizar la distribución de la presión dinámica y presión estática del flujo agua.
Modelo físico: Medidor de flujo. Válvula de mariposa. Transductores de presión relativa. Apoyo escalizable. Tanque de aquietamiento. Tubería de descarga. Canal. Vertedero de cresta delgada.
Grado de precisión que se requiere: este punto tiene que ver con la comparación cuantitativa o validación entre las mediciones y las modelaciones realizadas de la altura de la lámina de agua en flujo permanente, estableciendo como criterio un intervalo de confianza un error del 4% de los datos medidos.
Resultados verificación y validación
(Canal ECI No. 1)

## Slide 5
2. Identificación del dominio
Tubería de entrada o alimentación de 4”,
Tanque de amortiguamiento de 0.77m de longitud con tabiques,
Canal rectangular 0.195 m de ancho , 0.35 m de altura y 5.12 m de longitud, y un tanque imaginario para la descarga.
Resultados verificación y validación
(Canal ECI No. 1)
Figura 4. Simplificación del canal ECI No. 1 en 2D.
Caudales mínimo y máximo limnigrama
Figura 3. Hidrograma de entrada para modelaciones en flujo no permanente del canal ECI No.1 en 2D.

## Slide 6
2. Identificación del dominio
Resultados verificación y validación
(Canal ECI No. 1)
Figura 5. Topología propuesta antes de la validación del modelo del canal ECI No. 1 en 2D. T#: Transductor.
Tabla 1. Longitudes y pendientes del fondo del canal entre transductores del canal ECI No. 1.
Fuente. Adaptado de (Arenas Amado, 2002, pág. 120).

## Slide 7: Resultados verificación y validación (Canal ECI No. 1)
Herramienta computacional utilizada:
Modelación 2D: software ANSYS FLUENT.
Ecuación de Navier-Stokes de Número de Reynolds Promedio (NSRP, RANS por sus siglas en inglés), > hipótesis de Boussinesq
Para k
Para e
Ecuaciones de transporte Modelo turbulencia k- e Realizable fue propuesto por Shih
Volumen de control en un dominio.
Distribución de la fracción de volumen en una sección transversal de un canal. (Modelo VOF )
Tabla 2. Métodos de discretización
Hardware: procesador Intel® Core™ i7 – 4700HQ CPU @ 2.40GHz - 2.39GHz, 4 núcleos y 8 procesadores lógicos, 16 GB de memoria RAM y tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE GTX 760M.

## Slide 8: Resultados verificación y validación (Canal ECI No. 1) _ Parte 2
2. Diseño y creación de la malla:
Geometría con las herramienta CAD, Generador de malla
Mesh-Workbench para 2D. mallado fino con celdas cuadradas estructuradas (0.25mm a 0.7mm).
Figura 7. Ejemplo malla estructurada utilizada para modelaciones en 2D.
En el diseño de la malla se tuvo en cuenta la altura de la primera celda que comprenda un y+ entre 1 – 10 para regiones con recirculación con gradientes de presión y velocidad, como también y+ entre 30 y 500 para regiones donde el flujo turbulento este en desarrollo.

## Slide 9
Resultados verificación y validación (Canal ECI No. 1)
Condiciones de frontera:
Figura 8. Condiciones de frontera para modelos 2D en flujo no permanente para el canal ECI No. 1.

## Slide 10: Resultados verificación y validación (Canal ECI No. 1)
Configuración del menú “Solver” de FLUENT. :
  Modelos de multifase ( VOF), de viscosidad (turbulencia), discretización.
  También condiciones de frontera,
  Factores bajo relajación para parámetros (0.1 para 2D),
  Monitores de residuales (10^-5, con criterio de aceptación 10^-3 a 10^-5),
  Superficies de monitoreo ( flujo másico y presión estática).
  Configuración de Inicialización de la solución ( condiciones iniciales),
  Autoguardado y arranque ( No. Iteraciones)
n de Manning promedio de 0.0087 (calibrado por Arenas Amado, 2002) equivalente a una rugosidad desde la ecuación de Strickler ks= (n/0.0122)6 /1000 = (0.0087/0.0122)6 /1000 = 0.00013m.

## Slide 11: Resultados verificación y validación (Canal ECI No. 1)
3. Cálculo de la solución (Verificación del cálculo).
Para validar las modelaciones en 2D se realizó la comparación de las mediciones realizadas en el canal ECI No. 1 de la altura de la lámina de agua en el eje central realizadas por Arenas Amado (2002) con las modelaciones para caudales de Qmín (inicial del hidrograma) y Qmáx (pico del hidrograma)
Nota: CTT_2D_Qmín fue condición inicial para CTT_2D_Qmáx
Tabla 3. Verificación de modelaciones en 2D flujo permanente.
Figura 9. Perfiles de monitoreo de residuales (arriba) y perfiles de monitoreo de las cantidades de interés (abajo).

## Slide 12: Resultados verificación y validación (Canal ECI No. 1)
4. Revisión del modelo (análisis de la validación).
Las posibles razones de las variaciones de registro de presión de agua medida versus modeladas para Qmáx (caudal pico) son:
Para el registro de presión del transductor t4 se observa que el error relativo está a un punto de estar en el rango de confianza, donde puede tratarse de la calidad de la malla necesite aumentar.
Para el registro de presión del transductor t8 se observa que el error relativo es de 7.7%, donde puede tratarse de que la ubicación de la sección sea un poco más aguas abajo, aunque también se trate de que el modelo de turbulencia k-e influya en el perfil de flujo ya que asume un flujo isotrópico y no un anisotrópico lo cual puede sobre estimar la producción de energía turbulenta, aunque tenga submodelos que lo amortigüe, generando así gradientes de presión excesivos.
Encontrando un nivel aceptable entre lo medido y lo modelado en cuanto la altura de la lámina de agua en 2D en flujo permanente, se asume una buena estimación teniendo en cuenta errores de medición que pudieron presentarse en el modelo físico y la baja calidad de la malla en lugares del dominio que influye en el modelo matemático como en su elección.
Tabla 4. Escenario utilizado para la modelación en flujo no permanente del canal ECI No. 1.

## Slide 13: Resultados verificación y validación (Canal ECI No. 1)
4. Revisión del modelo (análisis de la validación).
t: Tiempo (s), q: Flujo másico por unidad de ancho en 2D (kg/s)
Tabla 5. Ecuaciones para hidrograma de entrada para modelaciones en flujo no permanente.
Hidrograma de entrada para la fase agua por medio de una función definida por el usuario (udf, por sus siglas en inglés) llamada “hidrograma.c”, donde se programa en lenguaje C con ecuaciones polinómicas que calculan el caudal para diferentes rangos de tiempo.

## Slide 14: Modelación comparativa del canal ECI No. 1 en flujo no permanente
Análisis comparativo de modelos en 2D flujo no permanente
Herramienta computacional utilizada:
Modelación 1D : Método de las características (resultados del estudio de Arenas Amado (2002) )
Modelación 2D : software ANSYS FLUENT, (flujo no permanente).
ycalculado = representa el valor de la profundidad arrojado por el método de las características o ANSYS FLUENT.
ymedido = se asocia con el dato obtenido del transductor

## Slide 15: Modelación comparativa del canal ECI No. 2 en flujo no permanente
Análisis comparativo de modelos en 2D flujo no permanente.
Modelación comparativa – altura lámina de agua
Tabla 5. Costo computacional de modelaciones en ANSYS FLUENT en 2D flujo no permanente.
Fuente. Este estudio (*) y Adaptado de (Arenas Amado, 2002)(**).
Tabla 6. Análisis de resultados de alturas de lámina de agua medidos y calculados.
Nota: M_C: Método de las características; AF_PE: ANSYS FLUENT _ Presión Estática; AF_NA.: ANSYS FLUENT _ Nivel lámina de agua; E.T (%): Error Típico; E.P (%): Error promedio.

## Slide 16: Modelación comparativa del canal ECI No. 1 en flujo no permanente
Modelación comparativa – altura lámina de agua

## Slide 17: Modelación comparativa del canal ECI No. 1 en flujo no permanente
Modelación comparativa – altura lámina de agua

## Slide 18
La validación de las modelaciones en flujo permanente con caudales inicial y máximo encontrados en el hidrograma de entrada arrojaron una aceptabilidad, pero con incertidumbre alto con los resultados del transductor T4 y T8 para el caudal pico o máximo, los cuales se tuvieron en cuenta para las modelaciones en flujo no permanente.
Con base a los resultados con el método de las características con respecto al tiempo de transito, los limnigramas con ANSYS FLUENT, teniendo en cuenta la presión estática y el nivel de la lámina de agua, también sufren un desplazamiento con respecto al tiempo de 2.7 segundos aproximadamente, aun localizando el hidrograma a la salida de la tubería de alimentación en el dominio en 2D, es decir a 0.7m aproximadamente aguas arriba de la entrada del canal rectangular.
Según lo modelado con el método de las características y contrastado con lo medido, las modelaciones son aceptables con respecto a la presión estática a excepción de los transductores T2, T7 y T8. Según lo modelado con ANSYS FLUENT 2D en flujo no permanente y comparado con lo medido, las modelaciones no son aceptables con respecto a la presión estática para los transductores T1, T7 y T8, a diferencia de las modelaciones con respecto al nivel de la lámina de agua donde no hubo aceptabilidad para los transductores T7 y T8.
CONCLUSIONES

## Slide 19: RECOMENDACIONES E INVESTIGACIÓN FUTURA
Desde lo instrumental, se recomienda instalar transductores para el canal ECI No. 1 y para los dos canales un sensor de ultrasonido o un sistema de fotointerpretación de nivel de agua como testigo en regiones donde se presuma que el perfil no es hidrostático.
También es necesario para calibraciones de los modelos de turbulencia, utilizar medidores de turbulencia en canales abiertos enlistados por Nezu (2005)
  Medidor de corriente electromagnético (EM),
  Anemómetro de película caliente (HFA),
  Velocímetro Doppler acústico (ADV),
  Anemómetro laser Doppler o velocímetro LDA o LDV,